## Slide 1
План
3агальні положення.
Вплив різних факторів на газохроматографічне розділення суміші речовин.
Рухома фаза у газовій хроматографії.
Особливості газоадсорбційної хроматографії. Адсорбенти.
Особливості газорідинної хроматографії.
Газова хроматографія
Лекція 10

## Slide 2
Газова хроматографія є одним із найефективніших і найпоширеніших аналітичних методів розділення та визначення хімічних сполук. Газова хроматографія є універсальним методом аналізу, який дає змогу розділяти й кількісно визначати різні суміші, включаючи низькокиплячі газоподібні сполуки та суміші рідких і твердих речовин. Широко використовують для речовин, які можуть перебувати в газо- або пароподібному стані за температури до 300-400 °С, особливо органічних. Цим вимогам відповідає близько 5% відомих органічних сполук, але саме ці сполуки складають 70-80% сполук, які використовує людина в сфері виробництва і побуту. Наприклад, розділити бензол і циклогексан температура кипіння 80,1 і 80,8ºС) з допомогою газовою хроматографії не важко, тоді як це абсолютно неможливо зробити перегонкою.
У деяких галузях промисловості, наприклад у нафтохімічній і газовій, до 90-100 % хімічних аналізів виконують газохроматографічним методом.
Основоположними роботами з газової хроматографії були:
стаття про можливості використання газу як рухомої фази англійських вчених А.Мартіна та Р.Сінджома. Однак ця стаття вийшла під час Другої світової війни і не була помічена. Тільки в 1950 р. на засіданні Біохімічного товариства Мартін зі своїм учнем А.Т. Джеймсом успішно виступили з докладом про газорідинну розподільчу хроматографію і метод отримав всезагальне визнання.
розробка у 1951 р. радянськими вченими під керівництвом А.А.Жуховицького і К.О.Гольберта методу хроматермографії, що ґрунтується на різній зміні здатності газів до сорбції зі зміною температури;
істотна модернізація методу газо-адсорбційної хроматографії Янакі в 1953 р.
3агальні положення

## Slide 3
3агальні положення
Газова хроматографія об'єднує всі хроматографічні методи аналізу, в яких рухомою фазою є газ, а компоненти суміші, що аналізується, подаються на колонку в газо- або пароподібному агрегатному стані.
Розділення досягається за рахунок встановлення рівноваги газоподібних речовин між газом носієм і нерухомою фазою.
Розподіл молекул речовини між нерухомою фазою сорбенту та газуватою рухомою фазою може ґрунтуватися:
на їx адсорбції на поверхні твердого сорбенту – в газоадсорбційній хроматографії. Адсорбція може бути зумовлена ​​неспецифічними (орієнтаційними, індукційними і дисперсійними) та специфічними взаємодіями (комплексоутворенням, або утворенням водневого зв'язку) і залежить від природи адсорбенту та сорбату;
розчиненні в рідкій нерухомій фазі, закріпленій на пористому твердому носії – в газорідинний хроматографії.
В газовій хроматографії зразок переводять в газоподібний стан і він розподіляється між нерухомою фазою і рухомою фазою, в якості якої використовують газ-носій. Рівновага в газовій фазі встановлюється швидко, тому ефективність є достатньо високою. Існує багато різних рухомих фаз, однак найважливішим в газовій хроматографії є вибір природи нерухомої фази.
Більшість умов проведення хроматографічних розділень були підібрані дослідним шляхом, зараз цю інформацію можна отримати з баз даних. Успішне використання газової хроматографії пояснюється її значними перевагами перед іншими методами аналізу.

## Slide 4
Переваги методу:
газовій хроматографії притаманна висока роздільна здатність, зумовлена можливістю використання капілярних колонок довжиною до декількох десятків і сотень метрів і діаметром 0,2-1 мм,
Можливість проведення аналізу як в ізотермічному, так і в програмованому термічному режимах.
Використання щільно упакованих набивних колонок малого діаметру, а також капілярних колонок із тонким шаром нерухомої рідкої фази, тобто невеликих об'ємів Vа і V0 (об'єми відповідно нерухомої і рухомої (вільний об'єм колонки) фаз) значно прискорює аналіз.
За експресністю аналізу багатокомпонентних сумішей газова хроматографія поза конкуренцією. Наприклад, жодним іншим методом неможливо протягом 1 год проаналізувати нафтопродукти, що складаються з багатьох десятків компонентів.
Висока чутливість газохроматографічного аналізу (10-9-10-12 г/см3).
Потребу малої кількості проби для аналізу (0,1 мг і менше)
Висока відносна точність (0,1-1 %).
Можливість автоматизації.
3агальні положення

## Slide 5
Вплив різних факторів на газохроматографічне розділення суміші речовин
1. Вплив швидкості потоку і тиску газу-носія на ефективність розділення
Під ефективністю в хроматографії розуміють здатність системи опиратися розмиванню хроматографічних піків речовин, що розділюються. Вона характеризує якість хроматографічної колонки.
Ефективність розділення на колонці можна виразити числом теоретичних тарілок даної колонки. Термін “теоретична тарілка” взятий із теорії дистиляційних процесів. В хроматографії – це поперечний переріз колонки, на якому відбувається один акт сорбції-десорбції, який приводить до встановлення рівноваги. Будь-який процес хроматографічного розділення можна описати з використанням виразу рівноваги між двома фазами – рухомою і нерухомою, причому повна рівновага не досягається ніколи.
Чим більше число теоретичних тарілок, тим ефективніша колонка. Для того, щоб уникати використання дуже довгих колонок, необхідно прагнути до того, щоб ВЕТТ була якомога меншою. Концепція теоретичних тарілок застосовується до всіх форм колонкової хроматографії, але найлегше параметри тарілок визначити в газовій хроматографії. Зазвичай ефективні набивні колонки для газової хроматографії містять декілька тисяч теоретичних тарілок, капілярні колонки – близько 10000. Значення ВЕТТ для колонки довжиною 1 м становить 0,01 см.

## Slide 6
З раніше виведених залежностей (запропонованої Ван Деємтером залежності ВЕТТ від сумарного впливу факторів різної природи, що виявляється у розширенні (розмиванні) хроматографічних піків) відомо, що ефективність набивної газохроматографічної колонки має складну залежність від швидкості потоку газу-носія, і що існує оптимальна швидкість, яка відповідає мінімальному значенню Н – ВЕТТ. Тому для успішного проведення експерименту з розділення суміші речовин необхідно вибрати швидкість потоку, яка відповідає мінімуму значення Н. Оптимальна швидкість газу-носія встановлюється експериментально.
Звичайний хроматографічний дослід проводиться при середньому тиску, який трохи перевищує атмосферний (760 мм рт. ст. або 101 кПа). Підвищення тиску приводить до зменшення Н, і відповідно, сприяє покращенню ефективності колонки.
Підвищення тиску викликає додатковий ефект, зв’язаний з міжмолекулярною взаємодією речовин суміші з газом-носієм, і газ-носій не тільки переносить речовину, а й впливає на коефіцієнт Генрі і величину об’єму утримання.
Підвищуючи тиск, можна підібрати такі умови досліду, які збільшать селективність нерухомої фази за рахунок зміни коефіцієнта Генрі.
Застосування вакууму в певних умовах також сприяє кращому розділенню суміші речовин. Тому можливість зміни тиску газу-носія в широких межах, від вакууму до тиску в декілька сотень і навіть тисяч атмосфер, дозволяє вибрати оптимальні умови проведення досліду.
Вплив різних факторів на газохроматографічне розділення суміші речовин

## Slide 7
2. Селективність і тривалість розділення у газовій хроматографії
Вплив різних факторів на газохроматографічне розділення суміші речовин
Впливом рухомої фази на селективність розділення речовин, тобто на міру взаємного розподілу речовин, що визначаються, у ході хроматографічного процесу або значення характеристик утримування, у газовій хроматографії можна нехтувати.
Впливати на селективність можна:
добором селективного сорбенту (селективність сорбента – це його вибірковість до компонентів, яка залежить від природи та структури сорбенту та природи сорбату);
для певної колонки зміною її температури під час аналізу, тобто застосуванням режиму програмування температури.
Тривалість розділення речовин (значення часів утримування) у газовій хроматографії залежить від:
площі поверхні сорбенту. Відомо, що адсорбція тим більша, чим більша площа поверхні сорбенту. Отже, зменшивши площу поверхні, можна зменшити адсорбцію на вузькій ділянці нерухомої фази. Це призведе до прискорення проходження компонента суміші крізь сорбент, а отже до скорочення тривалості аналізу.
температури. З підвищенням температури адсорбція зменшується. При цьому зменшується коефіцієнт розподілу речовини і виправлений час утримування. Отже, зменшити утримувані об'єми речовин, які сильно адсорбуються, можна підвищенням температури колонки або /і зменшенням питомої поверхні сорбенту.

## Slide 8
Вплив різних факторів на газохроматографічне розділення суміші речовин
Температура – один з основних факторів у газовій хроматографії, який визначає тривалість розділення, селективність колонки, розмиття смуг.
Кожна пара речовин добре розділяється за деякої певної температури. Для речовин із близькою полярністю послідовність елюювання корелює з їхніми температурами кипіння.
Суміш речовин, які киплять у широкому діапазоні температур, розділити за сталої температури колонки складно або неможливо. Цей недолік можна усунути зміною сорбційної ємності в ході розділення за допомогою зміни температури колонки за певною програмою.
за низьких температур добре розділяються легкі компоненти, однак час елюювання сполук гомологічного ряду експоненціально зростає і загальна тривалість аналізу стає значною. В міру підвищення температури, коли важкі компоненти елюються відносно швидко, розділення легких компонентів погіршується; легкі компоненти можуть взагалі не розділитися. Це пояснюється тим, що якщо процес починається при порівняно низьких температурах, то сорбованість більшості компонентів велика і швидкість їх хроматографічних зон в шарі сорбента мала. Із збільшенням температури внаслідок зменшення здатності сорбуватися і збільшення швидкості зон, із колонки будуть виходити все більш важкі компоненти суміші.
Зниження температури збільшує сорбційні здатності компонентів, тобто степінь розділення, але також збільшує тривалість аналізу.
Температура впливає як на коефіцієнт Генрі і відповідно на селективність сорбента, так і на коефіцієнт дифузії. З підвищенням температури зростає швидкість дифузійних процесів, які, можуть як збільшувати, так і зменшувати ефективність колонки.
Оптимальна температура вибирається експериментально для кожної суміші компонентів, і повинна забезпечувати відсутність конденсації пари всіх компонентів та необхідне значення критерію розділення.
3. Хроматографія з програмуванням температури

## Slide 9
Хроматографічне розділення у більшості випадків проводиться в ізотермічному режимі –
при постійній температурі впродовж всього досліду і по всій довжині колонки.
В газових хроматографах для забезпечення ізотермічного процесу колонку поміщають в термостат. У випадку аналізу сумішей, температури кипіння компонентів яких знаходяться в широкому діапазоні, найдоцільніше проводити розділення при поступовій зміні температури за певною програмою – у програмованому режимі.
З підвищенням температури повнота адсорбції зменшується, що впливає на час утримування. У разі проведення розділення за сталої температури низькокиплячі сполуки елюються швидко, а висококиплячі затримуються в колонці довше, що призводить до розмивання їх кривих елюювання (рис. а). Ця різниця швидкостей елюювання компонентів суміші значно зменшується, якщо в процесі розділення поступово підвищувати температуру колонки (рис. б).
Вплив різних факторів на газохроматографічне розділення суміші речовин
Розділення гідридів елементів методом газової хроматографії на колонці з порапаком: за сталої температури колонки 85 0C (а) та за програмованої температури від 76 до 120 0C (8 ºС/хв) (б). Газ-носій – азот
Однак у хроматографії з програмуванням температури через застосування високих температур є обмеженим вибір нерухомих рідких фаз із необхідною термічною стійкістю.

## Slide 10
Рухома фаза у газовій хроматографії
До речовин, які можна визначати методом газової хроматографії, ставлять такі вимоги:
мають бути леткими; зазвичай це сполуки з молекулярною масою не більше 400-500;
мають бути термостійкими, тобто при переведенні в газоподібний стан вони не повинні руйнуватися.
Рухома фаза. Рухому фазу у газовій хроматографії інакше називають газ-носій, чим підкреслюють не тільки хімічну, а й адсорбційну інертність рухомої фази, тобто відсутність з її боку впливу на селективність розділення.
Вибір газу-носія зумовлений двома важливими факторами: ефективністю і чутливістю колонки, а також принципом детектування. Можливість застосування газу як газу-носія визначається його фізичними і хімічними властивостями: хімічною інертністю, сорбційними властивостями, коефіцієнтом дифузії, в’язкістю.

## Slide 11
До газу-носія ставляться такі основні вимоги:
Повинен забезпечувати необхідні дифузійні характеристики, які визначають ефективність колонки.
Відповідати необхідній чутливості і принципу дії детектора.
Бути інертним по відношенню до нерухомої фази, речовин, що аналізуються та матеріалу колонки і детектора.
Володіти якнайменшою здатністю до сорбції.
Бути достатньо чистим, легко доступним і мати невисоку вартість.
Мати якомога меншу в'язкість, щоб підтримувати невеликий градієнт тиску в колонці.
Вибухобезпечність.
Рухома фаза у газовій хроматографії
Це достатньо жорсткі вимоги, тому в якості газів-носіїв використовують досить обмежений асортимент газів: гелій, азот, водень, аргон, оксид (ІV) вуглецю, рідше повітря, неон, криптон, метан, і в останній час – водяну пару. Найдорожчим із перелічених газів є гелій, дешевими – азот і повітря. Вигідно застосовувати аргон, оскільки він не вибухонебезпечний і порівняно дешевий.
Газ з великою густиною дозволяє досягнути кращої ефективності через меншу дифузію, але гази з меншою густиною дозволяють скоротити тривалість аналізу за рахунок більшої швидкості потоку.
Газ-носій вибирають залежно від класу органічних сполук, які мають розділяти, і детектора. Наприклад, недоцільно вибирати азот або повітря у випадку детектора за теплопровідністю, оскільки ці гази мають низьку теплопровідність і чутливість детектора буде низька. В цьому детекторі як газ-носій можна застосувати гелій, найкраще водень, тому що він має найвищу теплопровідність.

## Slide 12
Особливості газоадсорбційної хроматографії. Адсорбенти
У газоадсорбційній хроматографії нерухомою фазою є твердий адсорбент з великою питомою поверхнею (30-1000 м2/г), а рухомою – хімічно інертний газ-носій (азот, гелій, аргон, водень).
Вид нерухомої фази відіграє основну роль у розділенні компонентів суміші, оскільки від його властивостей залежить коефіцієнт селективності. Якщо він 0, то ніяким збільшенням ефективності колонки розділення не досягнути.
Адсорбенти (нерухома фаза) є неорганічними або органічними матеріалами з питомою поверхнею понад 30 м2/г. Грубодисперсні макропористі адсорбенти мають розміри гранул у межах 0,01-1,0 мм і питому площу поверхні 400-800 м2/г. Розміри гранул високодисперсних адсорбентів, наприклад аеросилів, виготовлених на основі кремнезему, коливаються у межах 0,1-1,0 мкм, їх питома поверхня – 100-700 м2/г.
Розрізняють зовнішню і внутрішню поверхні зерна адсорбенту, на яких відбувається адсорбція. У макропористих адсорбентах основна частка поверхні знаходиться всередині гранул. Швидкість адсорбції речовин на таких адсорбентах визначається в основному дифузією молекул у пори адсорбенту, і тому адсорбційна рівновага встановлюється повільно. Це призводить до розмивання кривих елюювання, тобто до зменшення ефективності розділення речовин.
На високодисперсних матеріалах адсорбція відбувається переважно на зовнішній поверхні мікрогранул, і тому адсорбційна рівновага встановлюється значно швидше. Внаслідок цього криві елюювання мають гостру форму, ефективність розділення підвищується.
Високодисперсні адсорбенти використовують у високоефективній рідинній і газовій хроматографії, в якій необхідна швидкість потоку рухомої фази (елюенту) забезпечується підвищенням тиску в хроматографічній системі.

## Slide 13
Адсорбенти мають виявляти такі основні властивості:
хімічну інертність відносно компонентів суміші і рухомої фази;
відсутність каталітичної активності;
селективність;
механічну стійкість;
лінійність ізотерми адсорбції, що забезпечує
сталість утримуваного об'єму за різних концентрацій адсорбату;
доступність.
Адсорбенти різних типів виявляють неоднакову адсорбційну здатність (селективність) щодо різних хімічних сполук. Однак неможливо встановити однозначний кількісний зв'язок між хімічною будовою речовин та їх здатністю адсорбуватися на різних адсорбентах.
Загальноприйнятим є розподіл адсорбентів на дві групи – полярні (гідрофільні) та неполярні (гідрофобні) органічні й неорганічні.
Полярні адсорбенти, такі як силікагель, оксид алюмінію, природні та штучні силікати, виявляють селективність до полярних молекул, а неполярні – графітована сажа, активоване вугілля – є селективними відносно неполярних молекул.
За геометричною структурою адсорбенти можна поділити на непористі з питомою поверхнею 0,01-100 м2/г (хлорид натрію, графітована сажа) та пористі з різними розмірами пор і питомою поверхнею 100-1000 м2/г (ксерогелі, аеросил, активоване вугілля, цеоліти).
Особливості газоадсорбційної хроматографії. Адсорбенти

## Slide 14
Основна характеристика адсорбентів - адсорбційна ємність – кількість активних центрів на їх поверхні, залежить від способу виготовлення адсорбенту та його обробки.
Адсорбенти стандартизують за адсорбційною активністю, на яку впливає вміст в них води. Приклад: ступінь активності оксиду алюмінію (активність за Брокманом) виражають вмістом води у ньому, %: І – 0; IІ – 3; III – 6; ІV – 10; V – 15.
Зростання активності сорбенту (збільшення вмісту в ньому води) зумовлює підвищення його сорбційної здатності до полярних адсорбатів. Неполярні краще адсорбуються на менш активних полярних адсорбентах, в яких вміст води менший або практично нульовий.
Особливості газоадсорбційної хроматографії. Адсорбенти

## Slide 15
Особливості газоадсорбційної хроматографії. Адсорбенти
Полярні адсорбенти
В адсорбційній хроматографії найчастіше використовують такі полярні адсорбенти, як силікагель та оксид алюмінію. Останнім часом також широко застосовують адсорбенти, модифіковані ковалентно зв'язаними або адсорбованими на їх поверхні органічними реагентами.
Силікагель (SіО2∙хН2О) – це сухий гель силіцієвої кислоти з аморфною структурою, гідрофільний сорбент з розвиненою пористою структурою, отримується в результаті конденсації ортосиліцієвої кислоти, яка утворюється при гідролізі її хлорангідриду або реакції розчинних силікатів із мінеральними кислотами.
На поверхні силікагелю є такі групи:
Залежно від ступеня дегідроксилювання поверхні кремнезему співвідношення цих груп може змінюватися. У гранично гідроксильованому кремнеземі на поверхні знаходяться 4,6-4,8 OH-груп/мм2. Наявність цих груп, що мають слабкокислотні властивості, та їх нерівномірне розміщення на поверхні зумовлюють неоднорідність властивостей поверхні адсорбенту.
Кислий гідратований силікагель (рН 3-5) називають також силіцієвою кислотою. Нейтральний силікагель використовують для розділення нейтральних сполук або сполук, які виявляють основні властивості, а для розділення сполук з кислотними властивостями застосовують силіцієву кислоту.
Силоксанові групи
Силанольні групи
Координовані силанольні групи

## Slide 16
Нерухомі фази на основі силікагелю, особливо з модифікованою поверхнею, є найпоширенішими сорбентами у високоефективній рідинній і газовій хроматографії.
Діаметр зерен силікагелів варіює від 2 до 10 мкм, діаметр пор – від 3 до 75 нм, величина питомої поверхні – від 50 до 700 м2/г.
Силікагель є ефективним адсорбентом для розділення вуглеводневих компонентів нафти, карбонових кислот, естерів, ароматичних амінів, спиртів, фенолів, альдегідів, кетонів, амінокислот, пектинів, пестицидів та багатьох інших органічних речовин.
Його використовують і для розділення неорганічних іонів, зокрема катіонів металів. Для цього ефективні також силікагелі, на поверхні яких іммобілізовані органічні реагенти, що містять певні функціонально-аналітичні угруповання (дитизон, оксихінолін, піридилазорезорцин, ксипеноловий оранжевий, арсеназо тощо). Максимальний вміст домішок у торгових препаратах силікагелю становить, (%): Fe (0,001-0,02); Al (0,05); Ті (0,05); Pb та інші важкі метали (0,001-0,004); Ca (0,01); Na (0,02); Сa (0,01-0,02); SO42- (0,003-0,005); водорозчинні речовини (до 0,2).
Особливості газоадсорбційної хроматографії. Адсорбенти
Утримання сполук за рахунок диполь-дипольних взаємодій
Переваги силікагелю: можливість отримання зерен із фіксованим і відтворюваним діаметром пор; можливість хімічного модифікування; механічна стійкість до тиску 27,6 МПа; стійкість до органічних розчинників.
Недоліки силікагелю : розчинність при рН менше 2 і більше 9; неоднорідність поверхневих силанольних груп, що призводить до викривлення форм піків; здатність швидко адсорбувати воду.

## Slide 17
Оксид алюмінію - полярний адсорбент, виявляє амфотерні властивості і може бути використаний як нейтральний, лужний або кислий адсорбент.
Кислотність оксиду алюмінію визначають у його 10%-вій водній суспензії. рН водної суспензії нейтрального оксиду алюмінію знаходиться в межах 6,5-7,5, лужного – у межах 9,0-10,5, кислого – у межах 3,5-4,5. Лужний оксид алюмінію отримують обробкою Al2O3 розчином лугу, кислий – розчином нітратної кислоти з наступним відмиванням дистильованою водою від решток лугу чи кислоти.
Нейтральний оксид алюмінію використовують для хроматографічного розділення органічних речовин у неводних розчинах: вуглеводнів, альдегідів, кетонів, спиртів, фенолів, слабких органічних кислот та основ, етерів, барвників, вітамінів, алкалоїдів та ін.
Лужний оксид алюмінію застосовують для розділення у водних та водно-органічних розчинах речовин, що виявляють основні властивості: аміни, аміди, основні амінокислоти, алкалоїди, інсектициди, основні барвники та ін.
Кислий оксид алюмінію використовують для хроматографічного розділення речовин кислотного характеру: аліфатичних і ароматичних карбонових кислот, амінокислот, сульфокислот, кислотних барвників тощо.
Лужний і кислий оксиди алюмінію виявляють також властивості відповідно катіоніту та аніоніту, їх застосовують для хроматографічного розділення катіонів та аніонів.
Особливості газоадсорбційної хроматографії. Адсорбенти
Перевага оксиду алюмінію порівняно із силікагелем - стійкість у широкому діапазоні рН, Недолік – при модифікації оксиду алюмінію утворюються нестійкі поверхневі сполуки.

## Slide 18
Кізельгур (целіт, діатомова земля) –пористий матеріал природного походження, отриманий із скам'янілих діатомових водоростей (морських одноклітинних) і нанесений на матрицю. Матриця складається з силіцій оксид mSiO∙nH2O, в яку для міцності часто додають оксиди алюмінію, феруму, кальцію, магнію.
Цеоліти (молекулярні сита) – синтетичні пористі адсорбенти, що складаються з атомів Al, Si, O та одно- або двовалентного металу. Оскільки цеоліти містять катіони, вони мають велику спорідненість до молекул, в яких електронна густина сконцентрована на периферії (молекули з π-зв'язками і вільними електронними парами). За своїми адсорбційними властивостями цеоліти значно відрізняються від інших адсорбентів. Завдяки однорідним розмірам пор вони адсорбують тільки ті молекули, розміри яких дають їм змогу проникати в ці пори. Цеоліти дуже гідрофільні. Сорбовані вода і вуглекислий газ змінюють утримувані об'єми, тому перед роботою їх треба видаляти.
Пористе скло - натрієво-боросилікатне скло піддають термообробці при 500-700 °С, його подрібнюють у зерна, відсіюють фракцію 0,25-0,5 мм і обробляють 3M хлоридною кислотою при 50 0С. Скло відмивають від іонів хлору і висушують при 150-200 °С до сталої маси. За хімічною природою поверхні скло подібне до силікагелю. Його питома поверхня становить 30-100 м2/г.
У хроматографії використовують також інші адсорбенти, такі як оксиди й карбонати кальцію та магнію, тальк, крохмаль, природні адсорбенти – глини, мінерали тощо.
Особливості газоадсорбційної хроматографії. Адсорбенти

## Slide 19
Графітовану сажу отримують обробкою звичайних саж при 3000 °С у вакуумі або інертному газі, непористі адсорбенти з питомою поверхнею 6-100 м2/г. Графітована сажа буває різних марок, залежно від розміру часточок і відповідно величини питомої поверхні. Плоска поверхня сажі вигідна для розділення просторових ізомерів. Через недостатню механічну стійкість до сажі потрібно додавати модифікатор, наприклад, високотемпературний силоксановий полімер.
Активоване вугілля –пористий гідрофобний адсорбент, велика питома поверхня якого (400-1700 м2/г) зумовлює значні сили взаємодії з неполярними молекулами, що обмежує галузь використання немодифікованого вугілля аналізом легких газів. Адсорбент отримують висушуванням вугілля при 180 °С та прожарюванням його при 300 °С.
Тефлон (політетрафторетилен -(CF2-CF2)n – пористий синтетичний кристалічний полімер молекулярною масою 500000–2000000. Перевага тефлону порівняно з іншими органічними полімерами – висока термічна стійкість – до 300 °С. Питома поверхня його – до 10 м2/г.
Полістирол – пористий синтетичний органічний адсорбент з питомою поверхнею до 100 м2/г. Фірмові назви адсорбентів на основі стиролу і дивінілбензолу – порапак, хромосорб, полісорб.
Неполярні адсорбенти
графітована сажа, активоване вугілля та інші, які є неселективними до полярних молекул. Адсорбція на них відбувається за рахунок дисперсійних сил.
Особливості газоадсорбційної хроматографії. Адсорбенти
Пінополіуретани –пластичні матеріали, в яких частина твердої фази - поліуретану – заміщена газом; адсорбують органічні реагенти та їх комплексні сполуки з неорганічними й органічними лігандами. До складу входять уретанові угруповання та етерні (естерні) атоми кисню. За рН<3 відбувається протонізація етерних атомів кисню, внаслідок чого пінополіуретани набувають властивостей аніонообмінних сорбентів. Використовуються як твердофазові сорбенти, модифіковані органічними або неорганічними реагентами.

## Slide 20
Використовують модифікація адсорбентів:
обробка кислотами, лугами чи неорганічними речовинами –приводить до видалення домішок, в основному оксидів металів в силікагелях;
зв’язування гідроксильних груп хлорсиланами чи іншими речовинами – заміна активних груп поверхні адсорбентів на неактивні, наприклад, гідроксильних на метильні при силанізації силікагеля;
насичення парою води – дезактивація адсорбентів, як і нанесення нелетких органічних речовин;
геометрична модифікація – прокалювання при 900-1000 ºС. Це змінює структуру пор внаслідок спікання - залишаються тільки великі пори, що сприяє зменшенню розмивання хроматографічних зон і збільшенню швидкості аналізу.
Особливості газоадсорбційної хроматографії. Адсорбенти

## Slide 21
Особливості газорідинної хроматографії
Для правильного вибору нерухомої фази в газорідинній хроматографії необхідно керуватися такими правилами:
Сили взаємодії компонентів з розчинником, який використовується в якості нерухомої фази, повинні діяти селективно, тобто вибірково. Важливе значення при виборі нерухомої фази мають полярність розчинника, здатність хімічно взаємодіяти з компонентами суміші чи утворювати водневі зв’язки і деякі інші.
Рідка фаза повинна бути малолеткою і не розкладатися при робочій температурі колонки.
Мають бути виключені необоротні реакції між речовиною рідкої фази і компонентами суміші, що аналізується, а також твердим носієм і газом-носієм.
Вибір рідкої фази в основному проводять емпірично, користуючись положеннями теорії розчинів та літературними даними про фізико-хімічні властивості розчинника і речовин, що розчиняються. Якщо немає довідникових даних з абсорбційної здатності нерухомої фази, при її виборі користуються загальним принципом "подібне розчиняється у подібному". За цим правилом, для розділення суміші двох речовин необхідно вибрати нерухому фазу, яка схожа за хімічною природою і властивостями до одного з компонентів суміші. Наприклад, при розділенні таких різних за властивостями речовин як спирт і алкан, необхідно як нерухому фазу вибрати або речовину з функціональною групою – ОН, або алкан. В спирті спирт краще розчиняється, і відповідно, виходить останнім з хроматографічної колонки.

## Slide 22
Рідкі нерухомі фази поділяють на три групи:
неполярні (насичені вуглеводні),
слабополярні (естери, нітрили)
полярні (полігліколі, гідроксиламіни).
Знаючи полярність нерухомої рідкої фази й полярність та хімічну природу речовин, які потрібно розділити, можна вибрати найефективнішу рідку фазу для хроматографічного аналізу.
Добре розділення компонентів суміші спостерігається тоді, коли їх полярність близька до полярності нерухомої рідкої фази. Для речовин з близькою полярністю послідовність елюювання, як правило, корелює з їх температурою кипіння. Для розділення близькокиплячих речовин з різною полярністю використовують рідку фазу, яка селективно затримує компоненти суміші внаслідок диполь-дипольної взаємодії або утворення водневих зв'язків. Зі збільшенням полярності рідкої нерухомої фази час утримування полярних сполук збільшується.
Особливості газорідинної хроматографії
Рідку нерухому фазу потрібно наносити на твердий адсорбент рівномірно. Для цього її змішують з летким розчинником, додають твердий носій, перемішують і нагрівають до температури кипіння розчинника для його випарювання. При цьому рідка нерухома фаза, яка має вищу температуру кипіння, залишається на твердому адсорбенті.У капілярних колонках рідка нерухома фаза закріплена безпосередньо на внутрішній поверхні капіляра.
Як рідкі нерухомі фази використовують: алкілові ефіри двоосновних органічних кислот (фталевої, себацинової, адипінової), полігліколі, ефіри полігліколів, високомолекулярні вуглеводні (сквалани, апієзони) (робоча температура – 100-160oС), полікарборанметилсилоксан (речовина з високою робочою температурою – 500oС).

## Slide 23
Рідкі нерухомі фази перед вміщенням у колонку наносять на зерна твердого носія.
До твердих носіїв ставляться такі вимоги:
1) розвинена питома поверхня – до 100 м2/г;
2) значний і по можливості однаковий об’єм пор – оптимальний діаметр від 0,5·10-3 до 1,5·10-3мм. При нанесенні рідини на такі носії більша частина рідини попадає в пори і тільки тонка плівка покриває решту поверхні, при цьому досягається висока ефективність розділення;
3) однакові за формою і за розмірами частинки. Для кожного діаметра колонки існує оптимальний розмір зерен твердого носія, необхідно добиватися якнайбільшої однорідності розмірів зерен носія. При звичайно застосовуваних діаметрах колонок (4-8 мм) оптимальний розмір зерен носія від 0,1 до 0,8 мм, оптимальний розмір – 0,15-0,3 мм;
4) хімічна і адсорбційна інертність. Силікатні носії або відщеплюють воду від спиртів, або здійснюють каталітичний вплив і викликають хімічні перетворення компонентів суміші. Спостерігається адсорбційна взаємодія, внаслідок чого компонент розчиняється в плівці нерухомої рідини та адсорбується поверхнею твердого носія. Щоб звести до мінімуму небажану активність носії хімічно або фізично модифікують. Хімічна модифікація полягає в обробці твердих носіїв мінеральними кислотами, лугами, органічними похідними силіцію – хлорсиланами, силозанами чи введення в молекулу носія алкільних груп. Фізичне модифікування відбувається шляхом нанесення на поверхню твердого носія полярних рідин чи полімерів;
5) здатність змочуватися рідкою нерухомою фазою;
6) механічна міцність.
Як тверді носії використовують: кізельгури, діатоміти (силікати з домішками заліза, кальцію, натрію, магнію), молекулярні сита, синтетичні пористі носії (тефлон, дивінілстирольні полімери).
Особливості газорідинної хроматографії