## Slide 1
Електрохімічні методи аналізу. Потенціометрія
План
Класифікація електрохімічних методів аналізу .
Електрод. Електрохімічна комірка.
Стандартний електродний потенціал.
Рівняння Нернста . Реальний (формальний потенціал).
Лекція 11

## Slide 2
Загальна характеристика методів електрохімічного аналізу
В ЕХМА вимірюють та реєструють параметри електрохімічних явищ (потенціал електроду, електропровідність, кількість електрики, силу граничного дифузійного струму, ємність, електричний опір, діелектричну проникність), величини яких пов’язані зі значенням концентрацій компонентів системи. Це аналітичні сигнали в ЕХМА.
Електрохiмiчнi методи (ЕХМА) – методи якісного і кількісного аналізу речовин у газуватому, рідкому (в розчинах і розплавах) або твердому стані, які ґрунтуються на електрохімічних явищах у досліджуваному середовищі або на межі поділу фаз і пов’язані зі зміною структури, хімічного складу та концентрації речовини.
Переваги ЕХМА:
низька межа виявлення (10–1-109 моль/дм3), висока чутливість, селективність, швидкість відгуку на зміну складу аналізованого об'єкта, легкість автоматизації та можливість дистанційного управління.
Електрохімічні явища відбуваються або на електродах, або у міжелектродному просторі.
Електрохімічні вимірювання проводяться з використанням електрохімічної комірки – розчину, в які занурені як мінімум 2 електроди.
Ступінь перебігу фізичних і хімічних процесів можна визначити вимірюванням
напруги, сили струму, електричного опору, електричного заряду чи рухливості заряджених частинок в електричному полі.

## Slide 3
Залежно від характеру перебігу реакції, яка використовується при виконанні аналізу, ЕХМА поділяють на три основні групи:
Методи, як грунтуються на перебігу електродних реакцій при відсутності електричного струму (I=0) – потенціометрія.
Методи, засновані на перебігу електродних реакцій під дією електричного струму (I≠0) – полярографія, вольтамперометрія, електрогравіметрія, кулонометрія.
Методи, в яких електродні реакції не протікають – кондуктометрія, діелектрометрія.
За методикою проведення ЕХМА поділяють на:
прямі – вимірюють аналітичний (фізичний) сигнал, який залежить від концентрації речовини, і розраховують кількість речовини – потенціометрія, кулонометрія, полярографія
опосередковані (непрямі) – розчин з речовиною, що визначають, титрують реагентом точно відомої концентрації, будують криву титрування, за якою знаходять кінцеву точку титрування, і розраховують вміст компонента, що визначають.
Класифікація електрохімічних методів аналізу

## Slide 4
Класифікація електрохімічних методів аналізу
За природою аналітичного сигналу, що вимірюється, розрізняють наступні ЕХМА:
Потенціометрія – ґрунтується на вимірюванні потенціалу за сталої сили струму.
Кулонометрія – ґрунтується на вимірюванні кількості електрики, що витрачається на електроліз за сталого струму чи напруги.
Електрогравіметрія – ґрунтується на вимірюванні маси речовини, що виділяється на електроді в процесі електролізу розчину.
Вольтамперометрія – ґрунтується на вимірюванні сили струму при зміні напруги.
Полярографія – ґрунтується на вимірюванні граничного дифузійного струму.
Кондуктометрія – ґрунтується на вимірюванні електропровідності з використанням струмів низьких (50-10000 Гц) або високих (більше 1МГц) частот.
Діелектрометрія – вимірювання діелектричної проникності (ε) і тангенса кута діелектричних втрат (tgσ), величини яких є функцією складу та хімічної будови речовин, якіаналізують.

## Slide 5
Електрод. Електродний потенціал
У вузлах кристалічної решітки металу розташовані іони, що знаходяться в рівновазі з вільними електронами
Мen+ + ne- ↔ Мe
Ме – атом металу, Меn+ – іон металу, n – кількість електронів, e- – заряд електрона
При цьому встановлюється
окисно-відновна рівновага:
Механізм виникнення електродного потенціалу:
Металева пластина занурюється в електроліт (наприклад водний, полярний)
електрод
електрод
розчин
Під дією полярних молекул води іони поверхневого шару металу гідратуються і переходять в розчин, заряджаючи його позитивно, а надлишок електронів на металі створює негативний заряд.
Поява негативного заряду на електроді перешкоджає виходу катіонів у розчин, частина катіонів з розчину, взаємодіючи з електронами, входить у вузли кристалічної решітки металу. Досягається рівновага між швидкостями виходу катіонів у розчин та їх входження у метал - динамічна рівновага.
Електродний потенціал - різниця електричних потенціалів між електродом і електролітом
Півелемент (електрод) - система, яка складається з металу, зануреного в електроліт (розчин солей, лугів, кислот з йонним типом провідності).

## Slide 6
Різниця потенціалів на межі між металом і розчином при встановленні іонної рівноваги називається рівноважним електродним потенціалом.
Кожен півелемент складається з двох фаз, одна з яких характеризується електронною, інша – іонною провідністю.
Якщо з’єднати між собою два півелементи, то на межі розділу фаз кожного з півелементів відбуватиметься електродна реакція (електродний процес) – гетерогенний процес за участю компонентів обох фаз, у результаті якого відбувається перенесення іонів або електронів через межу розділу.
Рух заряджених частинок передбачає протікання електричного струму.
Робота одного з півелементів незалежно від іншого неможлива.
Електрод. Електродний потенціал

## Slide 7
Активні
Середьої активності
Благородні
В окисно-відновних реакціях електрони від одних атомів, молекул або іонів переходять до інших. Процес віддачі електронів - окиснення.
При окисненні ступінь окиснення підвищується:
Процес приєднання електронів - відновлення.
При відновленні ступінь окиснення знижується:
У процесі окислювально-відновної реакції відновник віддає електрони (окиснюється); окиснювач приєднує електрони (відновлюється).
Окисно-відновні реакції

## Slide 8
Електрохімічна комірка
Електрохімічна комірка – система, яка складається з двох півелементів (електродів),
де рідкі фази перебувають між собою в електрохімічному контакті.
Будь-яка електрохімічна комірка повинна мати щонайменше два електроди та електроліт.
Основні електричні параметри електрохімічних комірок:
сила струму (вимірюється в амперах, А)
потенціал, різниця потенціалів або напруга (вимірюють у В).
Сила струму визначається швидкістю електродних реакції.
Потенціал визначається хімічною енергією процесів, що протікають в комірці.
Катод - електрод, на якому відбувається процес відновлення,
Анод - електрод, на якому відбувається процес окиснення
Електроліт – речовина, в якій носіями струму є позитивні та негативні йони.

## Slide 9
Електрохімічні процеси
Zn2+
Zn2+
Zn2+
Zn2+
Zn2+
Zn2+
Zn2+
Zn2+
Zn2+
Zn2+
Zn2+
ПЕШ
Розчин
Ме
Ме0 - nē → Mеn+
Mеn+ + nē → Ме0
На границі розділу протікають окисно-відновні процеси
Zn2+
Zn2+
Zn2+
Zn2+
Розчин
Zn
Система метал + розчин солі цього металу - електрод І роду
Ме | Men+
Zn | Zn2+
Такі рівняння називаються напівреакціями.
Напівреакції не відбуваються самостійно,
обов’язково має бути і донор електронів (відновник),
і акцептор (окисник).
Сукупність окисненої і відновленої форм елементу називається
редокс-парою.
Для характеристики окисно-відновної здатності пари використовують поняття окисно-відновного (або редокс) потенціалу.

## Slide 10
Електрохімічні комірки поділяються на :
гальванічні елементи (ГЕ)
електролітичні комірки.
Гальванічний елемент – пристрій, за допомогою якого хімічна енергія окисно-відновних реакцій, що відбуваються в них, перетворюється в електричну енергію.
Гальванічний елемент складається з двох різних електродів (металевих пластин), з'єднаних металевим провідником, занурених у розчини їх іонів (солей).
Окиснення протікає на одному електроді (анод), а відновлення на іншому (катод).
Електрони передаються від відновника до окисника по зовнішньому ланцюгу, в результаті чого виникає електричний струм.
Анод – негативний електрод, він позначається знаком мінус А(-).
Катод – позитивний електрод, він позначається знаком плюс К(+).
Гальванічні елементи
АНОД
КАТОД
Щоб визначити який електрод у гальванічному елементі відіграє роль анода, а який − катода, необхідно порівняти значення електродних потенціалів електрохімічних систем.
Анодом - електрод, виготовлений з активнішого металу, електродний потенціал якого має більш від’ємне значення.
Катодом - електрод, виготовлений з менш активного металу, електродний потенціал якого має більш додатне значення.

## Slide 11
Складається з двох електродів I роду: цинкового і мідного.
Zn │ZnSO4; φ0 = -0,76 В
Cu │CuSO4; φ0 = 0,34 В
КАТОД
Гальванічний елемент Даніеля-Якобі
Zn2+
Cu2+
2ē
Zn
Cu
_
+
ZnSO4
CuSO4
KCl
АНОД
(-) Zno - 2ē → Zn2+
(+) Cu2+ + 2ē → Cuо
Реакції, що протікають на електродах:

## Slide 12
Умовний запис даного гальванічного елемента
(-) Zn │ ZnSO4 ││ CuSO4 │ Cu (+)
або
Zn │ Zn2+ ││ Cu2+ │ Cu
Сумарна струмоутворююча реакція:
Zno + Cu2+ → Zn2+ + Cuo
Або
Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu
Гальванічний елемент Даніеля -Якобі
мідь
цинк
ZnSO4
CuSO4
Правило запису гальванічного елемента: зліва завжди пишеться електрод з меншим стандартним потенціалом, цей електрод називається АНОДОМ (А), на ньому відбувається процес окиснення (-е). Праворуч - електрод з більшим стандартним потенціалом, цей електрод називається КАТОДОМ (К), на ньому відбувається процес відновлення (+ е).
Сукупність окисненої і відновленої форм елементу називається редокс-парою.
Для характеристики окисно-відновної здатності пари використовують поняття окисно-відновного (або редокс) потенціалу.
Такі рівняння називаються напівреакціями.
Реакції, що протікають на електродах:
(-) Zno - 2ē → Zn2+
(+) Cu2+ + 2ē → Cuо

## Slide 13
На різницю потенціалів (електрорушійну силу, ЕРС) комірки впливають процеси
дифузійного переносу заряду: ЕРС=φк – φа + φдиф,
де φк, φа – електродні потенціали катода й анода, φдиф – дифузійний потенціал або потенціал рідинного сполучення, який виникає на межі розділу двох рідких фаз (різних електролітів двох півелементів) і зумовлений відмінністю швидкостей дифузії іонів, які знаходяться по обидва боки межі розділу рідких фаз і пересікають її.
Значення Едиф переважно невідоме і може досягати сотих вольт. Здебільшого його впливом на ЕРС елемента можна знехтувати. Дифузійний потенціал зменшують і стабілізують за допомогою сольового містка (електролітичного ключа), яким замикають коло.
Сольовий місток – скляна трубка, заповнена насиченим розчином електроліту з приблизно однаковими рухливостями катіону і аніону в агар-агарі. Найчастіше це KCl, KNO3, NH4NO3 тощо. При правильному виборі розчину в сольовому містку величину можна звести до мінімуму. Потенціали рідинного сполучення на двох кінцях містка стають рівними за величиною і протилежними за знаком, так компенсують один одного.
Солевий місток попереджає пряму взаємодію компонентів обох півелементів.
Сольовий місток
Електрорушійна сила (ЕРС) – це різниця електродних потенціалів катода і анода в розімкнутому колі гальванічного елемента
Е = φ(+) – φ(-)
Е > 0

## Slide 15
Ряд напруг металів
В ряді напруг відновна здатність металів зменшується, а окиснювальна здатність їх катіонів збільшується.
Кожен метал здатний витісняти (відновлювати) з розчинів солей ті метали, які мають більше значення електродного потенціалу.
Метали, що мають негативні електродні потенціали, можуть витісняти катіони Н з розбавлених розчинів кислот (H2SO4, HCl).
Властивості ряду напруг металів

## Slide 16
Якщо розглядати потенціал металу в розчині його солі, то при Р = 101,3 кПа і Т = 298 К активність металу та його йонів рівні між собою а(red)= а(Me).
– стандартний електродний потенціал.
виникає при зануренні металевого електроду в розчин власної солі за стандартних умов
(Т= 298 К, концентрація катіонів металу 1 моль∙л-1) виміряний відносно водневого електроду
Стандартний електродний потенціал
Водневий електрод
пластинка з металу (Pt, Pd), насичена воднем (при атмосферному тиску) і занурена у водний розчин, що містить іони водню.
Потенціал пластини залежить від концентрації іонів Н+ в розчині.
1. Платиновий електрод.
2. Газоподібний водень.
3. Розчин кислоти, в якому концентрація H+ = 1 моль / л.
4. Водяний затвор, що перешкоджає попаданню кисню повітря.
5. Електролітичний міст (складається з концентрованого розчину KCl), що дозволяє приєднати другу половину гальванічного елемента.

## Slide 17
Рівняння Нернста
Рівняння Нернста
електродний потенціал металу Me в розчині, що містить катіони Men+, Вольт
стандартний електродний потенціал, Вольт
R - універсальна газова стала, Дж \ моль ∙ К
Т - абсолютна температура, К
n - число електронів, що беруть участь в електродному процесі,
F - постійна Фарадея,
- активність іонів металу в розчині (для розбавлених розчинів рівна концентрації с), моль/л

## Slide 18
За стандартних умов: температура 298,15 К, тиск Р =101,325 кПа (760 мм рт. ст.) і підстановці значень усіх констант (R, F, T) , рівняння Нернста має вигляд:
Якщо молярна концентрація менша за 0,05 моль/л, то коефіцієнти активності γRe γOx близькі до 1 і тоді можна використовувати звичайні молярні концентрації:
Залежність потенціалу електроду від температури та співвідношення активностей (концентрацій) окисненої і відновленої форм речовини, що бере участь в електродній реакції, описується рівнянням Нернста:

## Slide 19
Фактори, що впливають на величину електродного потенціалу
Природа металу: чим більшою хімічною активністю володіє метал, тим легше він розчиняється, тим негативніший потенціал
2. Концентрація іонів металу в розчині:
чим більша концентрація катіонів у розчині, тим позитивніший потенціал
3. Температура: з підвищенням температури потенціал стає більш позитивним
У розчинах сильних електролітів концентрація іонів досить велика, тому сили міжіонних взаємодій (К++ А-=КА) виявляються помітними вже за малих концентрацій електроліту. В результаті таких міжіонних взаємодій усі властивості електроліту, що залежать від числа іонів, виявляються слабкішими, ніж варто того було б очікувати за повної дисоціації електроліту. Тому для опису стану іонів у розчинах сильних електролітів користуються, поряд з концентрацією іонів, їх активністю.
Активність а± – умовна (ефективна) концентрація іонів, відповідно до якої вони діють в хімічних процесах.
Активність іона а± (моль/л) пов'язана з його молярною концентрацією в розчині
С (моль/л) співвідношенням:
 ± – коефіцієнт активності іона (катіона або аніона), безрозмірна величина.

## Slide 20: Контрольні запитання
Наведіть класифікацію ЕХМА за природою аналітичного сигналу, що вимірюється.
Що таке електролітична комірка?
Розкрийте поняття гальванічного елемента, наведіть приклади.
Опишіть як виникає ПЕШ.
Що таке електродний потенціал? Як він виникає?
Яку назву має рівняння, що пов’язує потенціал електроду з концентрацією певного іону?
Які фактори впливають на значення електродного потенціалу?
Наведіть будову водневого електроду.
Чим відрізняється механізм виникнення потенціалу на електродах I і II роду.
Що таке n у рівнянні Нерста?