## Slide 1
План
Завдання теорій хроматографічного розділення.
Селективність колонки.
Ефективність хроматографічного розділення. Теорія еквівалентних тарілок.
Критерій розділення.
Дифузійна (кінетична) теорія
Основні положення теорії хроматографічного аналізу
Лекція 8

## Slide 2
Завдання теорій хроматографічного розділення
Метою хроматографічного процесу є розділення суміші речовин.
Теорії хроматографії розглядають поведінку речовини і розподіл її концентрації всередині хроматографічної колонки.
Завданням теорій хроматографічного розділення є встановлення законів руху компонентів аналізованої суміші в хроматографічній колонці і визначення факторів, які впливають на його ефективність.
На основі допущень теорій хроматографічного аналізу прогнозують оптимальні умов розділення компонентів газової або рідкої суміші.
Єдиної теорії, яка кількісно описує процес хроматографічного розділення немає. Встановлення теоретичної залежності між хімічною будовою речовин і його коефіцієнтом розподілу між фазами, знання якого дозволяє передбачити хроматографічну поведінка речовини, є завданням, яке ще чекає свого вирішення. Тому в даний час запропонований ряд теоретичних підходів, що використовують деякі допущення і дозволяють досить задовільно описувати хід хроматографічного процесу.
Для пояснення поведінки розчиненої речовини під час її елюювання існує дві теорії:
теорія еквівалентних тарілок та дифузійна теорія.
Згідно них пояснити розмивання хроматографічних піків можна з позицій лінійності або нелінійності ізотерми адсорбції та швидкості дифузії молекул у нерухомій і рухомій фазах.

## Slide 3
Існуючі теорії розглядають процес хроматографії базуючись на:
1) характері ізотерми сорбції речовини, що хроматографується;
2) швидкості встановлення стану міжфазової рівноваги.
Залежно від типу ізотерми адсорбції розрізняють лінійну та нелінійну хроматографію. За малих концентрацій речовин, які адсорбуються, усі типи ізотерм адсорбції мають вигляд близький до лінійного. Тому здебільшого процес переміщення речовини вздовж шару сорбенту при елююванні може бути описаний саме з позицій лінійної хроматографії. При цьому вважають, що рівновага розподілу речовини між адсорбентом і рухомою фазою встановлюється миттєво; у таких випадках йдеться про так звану ідеальну хроматографію. Варіант лінійно-ідеальної хроматографії, коли взаємодії сорбент-сорбат описуються лінійною ізотермою, а рівновага встановлюється миттєво, є найбільш простим варіантом хроматографії для теоретичного опису.
Однак на практиці адсорбційна рівновага встановлюється не миттєво, а упродовж певного інтервалу часу, що призводить до розмивання хроматографічної смуги (кривої елюювання). Це характерно для так званої неідеальної хроматографії. Тому у практиці аналізу найпоширенішою є лінійна неідеальна хроматографія, коли розподіл між нерухомою та рухомою фазами описується лінійною ізотермою адсорбції, а рівновага сорбції встановлюється не миттєво, а впродовж певного періоду часу.
Проходження зони речовини через колонку завжди супроводжується її розмиванням. У підсумку погіршується розділення компонентів суміші. Таким чином, з точки зору кінцевого результату, тобто визначення компонентів проби, розмивання є небажаним процесом і повинно зводиться до мінімуму. Основним параметром, що визначає розмивання компонентів при їх проходженні через колонку, є ефективність колонки.
Завдання теорій хроматографічного розділення

## Slide 4
Всі теорії хроматографічного розділення зводяться до розгляду двох величин: селективності і ефективності. Вони дозволяють оцінити роздільну здатність хроматографічної колонки.
На практиці завжди проводиться оцінка одержаних хроматограм. При проходженні через колонку можна отримати хроматограми різного виду (рис. ).
За отриманою під час хроматографічного аналізу хроматограмою суміші можна розрахувати експериментальні значення важливих хроматографічних параметрів, зокрема, фактору утримування (ємності) (k), коефіцієнту селективності (α), критерію розділення (RS) та оцінити ефективність хроматографічної колонки. Розрахунки проводять на основі теорій хроматографічного розділення.
Вплив селективності та ефективності на роздільну здатність:
а – висока селективність, низька ефективність,
б – низька селективність, висока ефективність,
в – висока селективність, висока ефективність
Завдання теорій хроматографічного розділення

## Slide 5
Основне завдання теорії ідеальної хроматографії – встановити залежність між швидкістю пересування компонента вздовж шару сорбента і його здатністю до сорбції.
Розглянемо найпростіший випадок математичного опису кількісних характеристик лінійної ідеальної хроматографії і виведемо деякі важливі співвідношення між хроматографічними параметрами.
Тут переміщення речовини уздовж хроматографічної колонки під час її промивання рухомою фазою описується рівнянням
Завдання теорій хроматографічного розділення
де Uc – лінійна швидкість переміщення речовини вздовж шару сорбенту (см/хв); ω – об'ємна швидкість потоку рухомої фази (мл/хв); V0 і Vа – об'єми відповідно рухомої (вільний об'єм колонки) та нерухомої фаз із розрахунку на одиницю довжини колонки; C і Cа – відповідно концентрація та вміст речовини в рухомій і нерухомій фазах.
У випадку лінійної ізотерми адсорбції dСа/dC=Cа/C=Γ, тому рівняння набуває такого вигляду:
У випадку рідкої нерухомої фази замість коефіцієнта Генрі (Г) використовують коефіцієнт розподілу (D).
З наведеного рівняння випливає, що швидкість переміщення речовини в хроматографічній колонці зростає зі збільшенням швидкості потоку рухомої фази і є тим меншою, чим більша величина коефіцієнта Генрі, тобто чим краще адсорбується речовина на даному адсорбенті.

## Slide 6
Для характеристики переміщення речовин у хроматографічній колонці лінійна швидкість руху Uc є незручною величиною, оскільки вона залежить від швидкості потоку рухомої фази.
Відносна швидкість переміщення адсорбованої речовини в колонці дорівнюватиме
U0 – швидкість переміщення рухомої фази.
Утримуваний об'єм адсорбату (Vr) обернено пропорційний швидкості його переміщення у хроматографічній колонці, і утримуваний об'єм рухомої фази V0 також обернено пропорційний швидкості її переміщення в тій самій колонці. Тому отримуємо:
З урахуванням того, що Vr' =Vr – V0, рівняння перетворюється на вираз
V'r= Va ∙ Г,
з якого випливає, що виправлений утримуваний об'єм дорівнює добутку коефіцієнта Генрі (коефіцієнта розподілу) на величину об'єму нерухомої фази.
З рівняння також випливає, що відношення виправлених утримуваних об'ємів двох речовин дорівнює відношенню їхніх коефіцієнтів Генрі (розподілу), тобто селективності α.
Завдання теорій хроматографічного розділення

## Slide 7
Селективність колонки
Для успішного якісного і кількісного хроматографічного аналізу потрібне таке розділення, яке б дозволило з необхідною точністю вимірювати якісні і кількісні параметри хроматографічних піків, тобто параметри утримування і площі піків. Тому одне з основних завдань хроматографії полягає в тому, щоб отримати чітке розділення суміші компонентів. Роздільна здатність хроматографічної колонки залежить від селективності та ефективності колонки.
Селективність α є мірою взаємного розподілу двох або більше визначуваних речовин у ході хроматографічного процесу.
Про якість розділення судять за числом піків і за відстанню, на якій вони знаходяться один від іншого.
Селективність можна подати як відстань між максимумами піків (ступінь розділення):
З цього рівняння видно, що селективність залежить від різниці коефіцієнтів розподілу визначуваних компонентів і кількості нерухомої фази. Якщо Г2=Г1, то розділення на даному сорбенті неможливе, речовини елююватимуться одним піком. Для розділення двох речовин необхідно підібрати умови розділення так, щоб Г1 ≠ Г2 і α> 1,00.
Інший спосіб вираження селективності – через міру відносного утримування двох речовин – коефіцієнт селективності (фактор розділення) α:
У цьому рівнянні має задовольнятись умова Γ2> Γ1.

## Slide 8
Необхідною умовою хроматографічного розділення речовин є відмінність їх сорбційних властивостей (Г), яка при постійності умов хроматографування приводить до відмінності параметрів утримування компонентів
Виконання цієї умови ще не достатньо через розмивання хроматографічних піків, яке може призвести до повного або часткового перекривання піків і неможливості точного вимірювання якісних і кількісних параметрів піків.
Навіть якщо Γ2>> Γ1, не можна заздалегідь сказати, що розділення буде повним, тобто основи піків розділяться.
Для оцінки повноти їх розділення потрібно мати дані про ширину кривих елюювання в нижній їх частині – треба знати ефективність розділення.
Необхідно також розрізняти селективність колонки і селективність сорбента.
Селективність сорбента – це його вибірковість до компонентів, яка залежить від природи та структури сорбенту та природи сорбату.
Селективність колонки

## Slide 9
Вибір температури
Селективність колонки
На селективність α впливає температура,
а на ефективність n – впливає швидкість потоку газу-носія.
Зі збільшенням температури знижується α, але при цьому підвищується ефективність. Температуру в випарнику необхідно підтримувати не нижче температури висококиплячого компонента суміші.
Вплив температури на хроматографічне розділення:
1. Зі збільшенням температури час аналізу зменшується (час 1-2 хв, але не більше 10 хв).
2. Зі збільшенням температури адсорбційні процеси зменшуються.
3. Зі збільшенням температури селективність α зменшується (збільшення температури на 30° С призводить до зменшення k в 2 рази).
4. Збільшення селективності α на 2% знижує вимогу до ефективності у 4 рази.
5. Чим більше кількість НЖФ на твердому носії, тим необхідно більшою тримати температуру (при наближенні до максимально можливій температурі НЖФ необхідно вибрати температуру на 3-5% нижче).

## Slide 10
Ефективність хроматографічного розділення.
Теорія еквівалентних тарілок
Під ефективністю в хроматографії розуміють здатність системи опиратися розмиванню хроматографічних піків речовин, що розділюються.
Ефективність характеризує якість колонки.
Ефективність розділення речовин за лінійної неідеальної хроматографії залежить від багатьох факторів, зокрема від термодинамічних (коефіцієнти розподілу), кінетичних (дифузія молекул у рухомій та нерухомій фазах), динамічних (швидкість потоку рухомої фази, розмір зерен сорбенту та щільність його упакування, розміри колонки тощо).
Опис процесу хроматографічного розділення речовин у цьому разі можна отримати, поєднавши окремі положення теорії еквівалентних тарілок А.Мартіна, дифузної теорії Ван Деємтера та критерій розділення А.Жуховицького і Н.Туркельтауба.
Теорія тарілок – одна з перших теорій розмивання хроматографічного піка, запропонована Мартіном та Сінджем.

## Slide 11
Теорія тарілок припускає, що колонка по висоті складається з дискретних дотичних горизонтальних шарів сорбента, які називаються тарілками. Кожна тарілка містить рухому і нерухому фазу. Через тарілки періодично проходять порції газу. Рухома фаза між тарілками просувається миттєво, зупиняючись на час, необхідний для встановлення сорбційної рівноваги. Тобто, за час знаходження порції газу на тарілці встановлюється рівновага між нерухомою і рухомою фазами. Акт сорбції-десорбції речовини повторюється багаторазово на кожному шарі.
Шар сорбента, на якому за певний час встановлюється рівновага між середньою концентрацією розчиненої речовини в рухомій і нерухомій фазах, називається теоретичною тарілкою, а висота цього шару (Н) називається висотою, еквівалентною теоретичній тарілці (ВЕТТ), її виражають найчастіше в мм.
В результаті переміщення через тарілки речовина "розмивається" по ряду тарілок.
В середині цього ряду концентрація визначуваної речовини максимальна.
Чим менше відношення кількості тарілок, на яких "розмивається" речовина, до загальної кількості тарілок, які пройшла речовина, тим ефективніша колонка.
Ефективність колонки вимірюється числом теоретичних тарілок, і вона тим вище, чим вужчий хроматографічний пік.
Ефективність хроматографічного розділення.
Теорія еквівалентних тарілок

## Slide 12
Число теоретичних тарілок n і ВЕТТ (Н) – величини, які кількісно характеризують процес розмивання хроматографічної зони певної речовини, тобто ефективність роботи хроматографічної колонки.
H (ВЕТТ) є мірою ефективності роботи колонки.
Роздільна здатність хроматографічної колонки збільшується зі зменшенням ВЕТТ.
Якщо загальна довжина колонки l, то вона складається з n теоретичних тарілок:
Ефективність хроматографічного розділення.
Теорія еквівалентних тарілок
При однаковій довжині колонок l ефективнішою є та, яка має більше тарілок n і, відповідно, меншу величину Н. Чим менша BETT, тим менше розмивання піка і тим вища ефективність розділення. Система вважається ефективною, якщо 1 м колонки має 1000 теоретичних тарілок, тобто при Н = 1 мм. Збільшуючи в два рази довжину колонки, ми збільшуємо ступінь розділення в n разів.
Згідно з теорією еквівалентних тарілок названі параметри можна розраховувати за рівняннями:
де Vr – об’єм утримування, мл, W – ширина кривої елюювання в нижній частині в основі, також виражена відповідно мл, W0,5 – ширина кривої елюювання на половині висоти, мл

## Slide 13
Якщо крива елюювання зареєстрована в координатах або “С – t”, то рівняння набувають вигляду:
Ефективність хроматографічного розділення.
Теорія еквівалентних тарілок
Якщо крива елюювання зареєстрована в координатах “С – l”, то рівняння набувають вигляду:
де lr – відстань утримування, мм або см, W також виражена відповідно у мм або см.

## Slide 14
Висота Н, еквівалентна теоретичній тарілці (ВЕТТ), мало залежить від значень коефіцієнтів Генрі (коефіцієнтів розподілу), але значно залежить від фізичних умов хроматографування, зокрема від температури, розміру зерен сорбенту та щільності його упакування в колонці, коефіцієнтів дифузії сорбату в розчині та у фазі сорбенту, швидкості потоку рухомої фази тощо.
Тому величину H для даної колонки можна визначити на підставі кривої елюювання практично будь-якої речовини за умови Vr > V0.
BETT може змінюватися в широких межах.
Для звичайних колонок, які заповнені твердим адсорбентом і працюють за атмосферного тиску, BETT становить декілька міліметрів. Мікроколонки для рідинної хроматографії, в яких адсорбент щільно упакований і які працюють в умовах підвищеного тиску, характеризуються величинами BETT порядку 0,1 мм і менше. Такі колонки використовують у високоефективній рідинній хроматографії.
Величинам H і n не можна надавати якого-небудь фізичного сенсу. Це умовні параметри, хоча за їх допомогою зручно описувати ефективність колонки.
Ефективність колонки менше впливає на розділення, ніж селективність і коефіцієнт ємності, тим не менш підвищенню ефективності надається велике значення.
Ефективність хроматографічного розділення.
Теорія еквівалентних тарілок

## Slide 15
Критерій розділення
Мірою повноти розділення двох речовин є комплексний параметр, який характеризує дію на розділення двох компонентів як ефективності колонки, так і селективності – критерій розділення Rs.
В той час як селективність характеризує розділення максимумів піків, критерій розділення є характеристикою розділення самих хроматографічних піків і функцією ефективності і селективності системи.
У випадку, зображеному на рис., а, обрано достатньо селективний сорбент, тому ΔV'r має відносно велике значення. Проте піки розмиті і перекриваються, тобто ця колонка низькоефективна, можливо через великий діаметр зерен сорбенту і нещільне й нерівномірне його упакування. Все це призводить до подовження тривалості розділення і збільшення кількості рухомої фази, необхідної для елюювання речовин із колонки.
У випадку, який ілюструє рис. ,б, обрано неселективний сорбент для даних сполук. Тому незважаючи на вузькі піки, тобто високу ефективність, яка спричинена високою дисперсністю сорбенту і його щільним упакуванням у колонці, розділення не відбувається, оскільки ΔV'r дуже малий.
У випадку, наведеному на рис.,в, обрано селективний сорбент, щільно і рівномірно упакований у колонку. Отже, ефективність розділення висока. Це забезпечує повне розділення речовин за прийнятний проміжок часу й економну витрату елюенту.

## Slide 16
В основу критерію покладені елюційні характеристики, які визначаються за хроматограмою:
Критерій розділення
де ∆lr – відстань між висотами двох хроматографічних піків, см або мм,
 Vr – різниця об’ємів утримання, об’ємні одиниці,
W0,5 – ширина піка на рівні половини його висоти, лінійні або об’ємні одиниці,
W – ширина піка в основі, лінійні або об’ємні одиниці.
У хроматографії прагнуть не до найбільшого, а до оптимального розділення, тобто піки мають знаходитись тільки на певній відстані один від одного. Для кількісного аналізу можна задавати критерій розділення 1,0. Якщо треба, щоб піки розділилися до нульової лінії, необхідний критерій розділення 1,5. Якщо Rs1, відбувається перекривання піків, і точне визначення параметрів, особливо кількісних, стає неможливим. За однакового сорбенту у колонках, розділення можна поліпшити подовженням колонки, тобто збільшенням числа теоретичних тарілок.

## Slide 17
Важливим параметром, що характеризує повноту використання нерухомої фази і впливає на ефективність розділення, є коефіцієнт ємності (фактор утримування) k'
Критерій розділення
Невеликі значення k' засвідчують те, що компоненти суміші, які розділяють, слабо утримуються в колонці. Отже, спостерігається погане розділення, оскільки нерухома фаза використовується недостатньо ефективно. За великих значень k' розділення поліпшується, однак при цьому занадто збільшується тривалість аналізу і криві елюювання розмиваються. У рідинній хроматографії оптимальні значення k' знаходяться в межах 1,5-4,0, а в газовій – 30-50.
Поєднавши попередні рівняння отримаємо вираз, який зв'язує критерій розділення Rs з ефективністю n, селективністю а та коефіцієнтом ємності k' колонки:
Це рівняння дозволяє обчислювати залежність між ефективністю n та селективністю для випадків повного розділення (Rs=1) за різних значень коефіцієнта ємності k'. Слід також зазначити, що для розрахунків використовують мінімальну величину k', обчислену за значеннями Vr речовини, яка сорбується найгірше, тобто має найменше значення Г(D) серед усіх речовин, які потрібно розділити.

## Slide 18
Дифузійна (кінетична) теорія
У теорії еквівалентних тарілок прийнято, що під час елюювання на кожній тарілці встановлюється рівновага розподілу сорбату між рухомою і нерухомою фазами.
Однак у динамічних умовах рівновага розподілу сорбату між фазами не встановлюється, і на розмивання хроматографічної зони впливає також дифузія молекул сорбату в рухомій фазі, у порах сорбенту та інші складні процеси масообміну.
Врахувавши ці фактори, Ван Деємтер запропонував рівняння, яке пов'язує BETT (H) з лінійною швидкістю (U) потоку рухомої фази.
де A - складник, який визначається вихровою дифузією.
При збільшенні діаметра зерна нерухомої фази цей складник збільшується;
В - коефіцієнт, який відображає вплив повздовжної дифузії.
Залежить від природи газу-носія і пропорційний коефіцієнту молекулярної дифузії;
С - коефіцієнт, який відображає вплив дифузійної масопередачі і динамічної дифузіі.
Залежить від в'язкості, коефіціента дифузії рідкої нерухомої фази, діаметра зерна і діаметра колонки.
W – швидкість газу-носія (елюента).

## Slide 19
Коефіцієнтом А виражають вихрову дифузію. У набивній колонці молекули рухаються між зернами сорбенту складними траєкторіями, які мають різну довжину. Молекули виходять із колонки в різний час, внаслідок чого відбувається розмивання смуги. Вихрова дифузія не залежить від швидкості потоку рухомої фази, але залежить від розміру часточок сорбенту та щільності їх упакування. Чим менші часточки нерухомої фази й більш однорідне заповнення колонки, тим менший коефіцієнт А, тим менше розмивання внаслідок вихрової дифузії.
Дифузійна (кінетична) теорія
В – коефіцієнт, який відображає вплив повздовжної дифузії, він залежить від природи газу-носія і пропорційний коефіцієнту молекулярної дифузії (дифузія, що відбувається внаслідок теплового руху атомів, молекул). Якщо деякий компонент певної концентрації ввести всередину довгої трубки, заповненої рідиною або газом, то він повільно дифундуватиме у напряму обох кінців трубки. Внаслідок дифузії через певний проміжок часу компонент рівномірно розподілиться по всій довжині трубки. Цей останній ефект у хроматографії ніколи не реалізується, однак початкова стадія дифузного розмивання смуг у рухомій фазі має місце. Це розмивання пропорційне часу перебування компонента у рухомій фазі. Розширення смуги обернено пропорційне швидкості. Зниження швидкості потоку призводить до розмивання. Така дифузія має більше значення, якщо рухома фаза – газ, оскільки швидкість дифузії у газах на декілька порядків вища, ніж у рідинах.

## Slide 20
С – коефіцієнт, який відображає опір масопередачі (перенос речовини з однієї фази в другу через поверхню розподілу фаз) у двох фазах. У процесі руху зони компонента крізь колонку його молекули безперервно переносяться з рухомої фази в нерухому і назад. Цей процес відбувається не миттєво, оскільки для переносу молекул крізь рухому фазу до поверхні нерухомої фази і навпаки необхідний деякий час. Молекули, що знаходяться близько від поверхні нерухомої фази, можуть проникнути до неї майже відразу, тоді як ті з них, що знаходяться на великій відстані, можуть потрапити до нерухомої фази за значно триваліший час, тобто далі за напрямком руху рухомої фази. У результаті такого уповільненого переносу частини молекул крізь нерухому фазу відбувається розмивання зони, яке називають розмиванням через опір масопередачі у рухомій фазі. Молекули, які дифундують у рухомій фазі на більшу відстань, випереджують молекули, які не відходять від поверхні нерухомої фази. Опір масопередачі спостерігається в обох фазах і пов'язаний зі швидкістю рухомої фази прямопропорційно. Чим повільніше переміщується рухома фаза, тим більше молекул встигає сорбуватися на вузькій ділянці сорбенту, тим менше розмивання. Чим менший діаметр зерна сорбенту або менша товщина плівки рідкої нерухомої фази, тим менший опір масопередачі у ній, тим менше розмивання.
Дифузійна (кінетична) теорія
Коефіцієнти А, В і С є постійними для даної хроматографічної системи.
Цінність рівняння Ван-Деемтера в тому, що з його допомогою можна визначити умови, що дозволяють звести до мінімуму розмивання зон і, отже, досягти максимального розділення.

## Slide 21
Дифузійна (кінетична) теорія
Існує оптимальна швидкість потоку рухомої фази, за якої встановлюється мінімальне значення ВЕТТ, тобто максимальна ефективність хроматографічної колонки.
Параметри, об'єднані в коефіцієнтах A, В і С, визначити експериментально або обчислити теоретично важко, а іноді практично неможливо. Тому оптимальну швидкість потоку рухомої фази знаходять на підставі визначення залежності H від U на даній колонці для будь-якої системи "сорбент-сорбат". У конкретній хроматографічної системі величину Н можна змінювати, тільки змінюючи швидкість руху рухомої фази.
Врахувавши теорію еквівалентних тарілок і дифузійну теорію, можна дійти висновку, що ефективність тим вища, чим менший діаметр зерна сорбенту, щільніше його упакування в колонці, чим менша товщина плівки рідкої нерухомої фази (при цьому зменшується вихрова дифузія, менший опір масопередачі у нерухомій фазі), менші коефіцієнти дифузії сорбату в рухомій фазі, тобто менша в'язкість (менший опір масопередачі у рухомій фазі).